| № п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость материалов за ед., руб | Стоимость работ за ед., руб | Общая стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Герметизация конструкционных швов бетонирования, в местах примыкания: наружных ж/б стен - ж/б перекрытия и фундаментной плиты |
| 1.1. | Разметка инъекционных центров и бурение шпуров Ø 10 мм. (шаг 150-300 мм.) под установку пакеров-инъекторов. Количество шпуров 6-7 шт./м.п. | м.п. | 297,00 | 156,32 | 677,67 | 247 695,03 |
| 1.2. | Продувка отверстий сжатым воздухом, прочистка | м.п. | 297,00 | 0,00 | 134,56 | 39 964,32 |
| 1.3. | Монтаж специализированных пакеров-инъекторов с обратным клапаном для нагнетания смолы. Расход 6-7 шт./м.п. | м.п. | 297,00 | 897,91 | 923,41 | 540 932,04 |
| 1.4. | Инъектирование шва гидроизоляционной полиуретановой смолой Sika Injection-201 СЕ. | м.п. | 297,00 | 2 089,34 | 1 582,45 | 1 090 521,63 |
| 1.5. | Демонтаж пакеров | м.п. | 297,00 | 98,84 | 238,21 | 100 103,85 |
| 1.6. | Заделка отверстий, шлифовка поверхности бетона | м.п. | 297,00 | 274,12 | 675,31 | 281 980,71 |
|  | ИТОГО ПО П.1.:(включая 18% НДС) | 2 301 197,58 |
|  | В т.ч. 18% НДС, руб. | 351 030,14 |
| 2. | Устранение локальных протечек через конструкции стен (расчет средних затрат на 1 протечку) |
| 2.1. | Разметка локального участка протечки, удаление защитного слоя бетона под углом 45° | шт. | 46,00 | 487,97 | 2 385,61 | 132 184,68 |
| 2.2. | Продувка сжатым воздухом, обеспыливание, обезжиривание, удаление слабодержащихся частиц | шт. | 46,00 | 0,00 | 189,43 | 8 713,78 |
| 2.3. | Заполнение подготовленного участка гидропломбой Sika 4 a Pulver | шт. | 46,00 | 897,91 | 1 123,41 | 92 980,72 |
| 2.4. | Монтаж специализированных пакеров-инъекторов с обратным клапаном для нагнетания смолы. Расход 3-4 шт. | шт | 46,00 | 897,91 | 923,41 | 83 780,72 |
| 2.5. | Инъектирование гидроизоляционной полиуретановой смолой Sika Injection-201 СЕ. | шт. | 46,00 | 2 089,34 | 1 582,45 | 168 902,34 |
|  | ИТОГО ПО П 2 .:(включая 18% НДС) | 486 562,24 |
|  | В т.ч. 18% НДС, руб. | 74 221,36 |
| 3. | Герметизация коммуникационных вводов, проходящих через технологические проемы в наружной ж/б стене части подземной автостоянки. |
| 3.1. | Подготовительные работы: демонтаж заполнения зон контакта трубопровод-технологический проем на глубину до 250 мм. | шт. | 14,00 | 567,89 | 456,12 | 14 336,14 |
| 3.2. | Подготовительные работы: зачистка и промывка ручным и/или механическим способом внутренней и прилегающей поверхности зон контакта трубопровод-технологический проем на глубину до 250 мм. | шт. | 14,00 | 317,89 | 832,11 | 16 100,00 |
| 3.3. | Устройство внутренней гидропломбы в зонах контакта трубопровод-технологический проем из полимерного гидроизоляционного тампонажного состава ( Sika 4A Pulver). Толщина гидропломбы до 100 мм. | шт. | 14,00 | 4 561,45 | 2 341,84 | 96 646,06 |
| 3.4. | Устройство внешней гидропломбы в зонах контакта трубопровод-технологический проем из полимерного гидроизоляционного тампонажного состава ( Sika 4A Pulver). Толщина гидропломбы до 100 мм. | шт. | 14,00 | 2 452,33 | 1 897,99 | 60 904,48 |
| 3.5. | Бурение шпуров Ø 10 мм., в зонах контакта трубопровод-технологический проем, под установку пакеров-инъекторов. | шт. | 14,00 | 870,11 | 664,18 | 21 480,06 |
| 3.6. | Монтаж, демонтаж (с заделкой отверстий составом на эпоксидной основе Sikadur-31) пакеров-инъекторов. | шт. | 14,00 | 631,76 | 987,56 | 22 670,48 |
| 3.7. | Инъектирование пространства между гидропломбами в зонах контакта трубопровод-технологический проем гидроизоляционной смолой Манопур 15 | шт. | 14,00 | 3 879,18 | 2 378,76 | 87 611,16 |
|  | ИТОГО ПО П 3 .:(включая 18% НДС) | 319 748,38 |
|  | В т.ч. 18% НДС, руб. | 48 775,18 |
| 4. | Устранение протечек через деформационные швы |
| 4.1. | Очистка шва, продувка сжатым воздухом. Шлифовка краев | м.п. | 56,00 | 129,00 | 287,44 | 23 320,64 |
| 4.2. | Монтаж специальной ленты Sika Combiflex | м.п. | 56,00 | 1 274,32 | 1 689,90 | 165 996,32 |
| 4.3. | Разметка инъекционных центров и бурение шпуров Ø 10 мм. (шаг 150-300 мм.) под установку пакеров-инъекторов. Количество шпуров 6-7 шт./м.п. | м.п. | 56,00 | 156,32 | 677,67 | 46 703,44 |
| 4.4. | Продувка отверстий сжатым воздухом, прочистка | м.п. | 56,00 | 0,00 | 134,56 | 7 535,36 |
| 4.5. | Монтаж специализированных пакеров-инъекторов с обратным клапаном для нагнетания смолы. Расход 6-7 шт./м.п. | м.п. | 56,00 | 897,91 | 923,41 | 101 993,92 |
| 4.6. | Инъектирование шва акрилатными гелями Sika Injection 304, Sika Injection 305 | м.п. | 56,00 | 9 019,31 | 8 582,45 | 985 698,56 |
| 4.7. | Демонтаж пакеров | м.п. | 56,00 | 98,84 | 238,21 | 18 874,80 |
| 4.8. | Заделка отверстий, шлифовка поверхности бетона | м.п. | 56,00 | 274,12 | 675,31 | 53 168,08 |
|  | ИТОГО ПО П 4 .:(включая 18% НДС) | 1 403 291,12 |
|  | В т.ч. 18% НДС, руб. | 214 061,36 |
| 5. | Устройство дренажной системы в местах разноуровневого монолита |
| 5.1. | Разработка рабочего проекта | шт | 1,00 |  | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5.2. | Бурение отверстий и устройство водосборных воронок | мест | 24,00 | 4 976,00 | 8 689,00 | 327 960,00 |
| 5.3. | Устройство дополнительной обмазочной ГИ в местах устройства водосбора | кв.м. | 168,00 | 1 678,00 | 2 436,00 | 691 152,00 |
| 5.4. | Установка и подключение поплавкового насоса | шт | 8,00 | 3 456,00 | 7 897,00 | 90 824,00 |
| 5.5. | Устройство водоотвода в существующие системы сброса воды | шт | 8,00 | 7 654,00 | 13 789,00 | 171 544,00 |
|  | ИТОГО ПО П 5 .:(включая 18% НДС) | 1 331 480,00 |
|  | В т.ч. 18% НДС, руб. | 203 107,12 |
|  | Итого, руб. (включая 18% НДС) по П.1-5 | 5 842 279,32 |
|  | В т.ч. 18% НДС, руб. | 495 108,42 |
|  | Гарантийные удержания 10% | 584 227,93 |
|  | ВСЕГО, включая гарантийные удержания и НДС, руб | 6 426 507,25 |

Для Вас результатом нашей работы будет  сухое помещение и гарантия отсутствия новых протечек в течение 5 лет.